ICS 点击此处添加ICS号

L

T/CEIA

团体标准

T/CEIA XXX—XXXX

电子工业防静电系统通用要求

General Requirements for Antistatic Systems in Electronic Industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXX   发布

目  次

前  言	VI

引  言	VII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.2 缩略语	3

4 管理要求	4

4.1 人员安全	4

4.2 组织	4

4.3 管理项目	4

5 检验与验证	5

5.1 产品认可检验	5

5.2 符合性验证	6

6 技术要求	6

6.1 EPA构建基本原则	6

6.2 接地/等电位连接系统	7

6.3 防静电工作区（EPA）	9

6.4 包装	12

6.5 标识	13

附录A （规范性附录） ESD防护项目的辅助评测	14

A.1 概述	14

A.2 自动化处置设备	14

A.3 手持工具	14

A.4 连续监测器	14

附录B （规范性附录） 电子产品静电敏感度测试	15

B.1 概述	15

B.2 人体放电模型（HBM）	15

B.3 带电器件模型（CDM）	15

B.4 人体—金属模型（BMM）	15

图1 接地连接图	7

图2 共用接地极（点）标识	8

图3 防静电工作区（EPA）标识	11

图4 ESD包装标识	13

图5 静电敏感电子产品标识	13

表1　接地/等电位连接要求	8

表2　人员接地要求	8

表3　空气洁净度等级（GB50073）	9

表4　防静电工作区（EPA）防静电装备（用品）技术要求一览表	11

表B.1　电子元器件、设备静电放电敏感度测试标准	16

前  言

本标准针对电子工业使用的静电敏感电子产品的生产、测试、使用、存储、运输、维护等环节所建立的防静电系统，提出了详细的要求，包括防静电管理和技术两方面，可作为电子工业防静电体系构建与管理指南。

本标准参照了国内外相关防静电体系的构建、管理、测试方法等相关标准和信息，并结合国内电子工业现状编写而成。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

《电子工业防静电系统通用要求》是根据静电行业发展需要，以及静电企业和生产单位的实际需求，由中国电子仪器行业协会防静电装备分会提出并组织编制的团体标准。

本标准主要起草单位：

苏州天华超净科技股份有限公司，深圳市亨达洋静电技术有限公司，上海硕荣电子科技有限公司，浙江三威防静电装备有限公司，上海佰斯特电子工程有限公司，华东理工大学华昌聚合物有限公司，北京东方计量测试研究所，东莞市科园防静电设备有限公司，东莞市宁楚智能科技有限公司，东莞市中芯防静电科技有限公司。

本标准主要起草人:

王荣刚，邓飞，孙思宇，刘清松，庄载荣，庄佐华，朱雪梅，王晓东，高志良，王春元，谈平，徐群。

本标准主要审查人：

孙延林，裴振华，孙可平，欧阳吉庭，王大千。

引  言

本标准涵盖了电子工业防静电基本要求，其源于有关标准、经验与试验结果。防静电原理作为本标准的技术基础，简述如下：

为防止带静电物体(人员、物品、测试生产设备等)对静电敏感电子产品产生静电感应和发生放电，可将生产场所中包括人员在内的所有导体（测试仪器、生产设备等等）、静电耗散体（工作表面、地坪等等）电气连接至接地系统来实现。此连接建立了所有导体、静电耗散体、人员等之间的等电位，只要防静电工作区中所有导静电物体的电势相同，电势差就可维持在一个近似“零”伏电位的水平从而消除相互之间静电放电的发生；

生产场所中所用的带静电绝缘材料、制品(如电路板材料、绝缘包装等）和孤立导体不能或不便通过接地来泄放静电，空气电离方法可通过释放正、负空气离子来消除这些绝缘材料、制品、孤立导体上的静电荷。

在防静电工作区之外，上述措施无法实现或不便于实现，防静电包装的使用就成了必不可少防静电措施。防静电可通过将静电敏感电子产品封闭在防静电包装中实现。所选包装类型取决于使用场所、使用目的。在防静电工作区内，静电耗散包装能提供足够的保护。在防静电工作区外，建议使用静电放电屏蔽包装或其它隔离方法。虽然本标准中没有讨论这些包装材料与隔离方法，但了解在应用上的差异很有必要；

生产场所中静电源产生的静电场可对静电敏感电子产品产生损害，采取主动屏蔽、被动屏蔽措施能够避免这种损害；

工作环境的湿度要求对遏制静电的产生具有重要意义，本标准虽不探讨但会提出防静电工作区的湿度范围。

电子工业防静电系统通用要求

范围

本标准涵盖电子工业设计、制造、测试、使用、存储、运输、维护等过程中的防静电技术与管理方面基本要求，为各电子企业、科研院所、实验室等构建防静电工作区、提供防静电技术、建立防静电质量管理体系等提供指导依据。

本标准适用于静电敏感电压大于等于人体放电模型100V、大于等于带电器件模型200V的电子元器件、电气产品的生产、测试、包装、存储等，包括防静电工作区内孤立导体静电电压大于等于35V的技术要求。对于静电敏感度电压值小于上述要求的静电敏感电子产品，本标准的技术、管理要求仍然适用，但是需要根据产品防护要求进行适当的增补或删减。

本标准不适合作为易燃易爆气体、粉体、液体和化工品、火工品等作业场所的技术、管理规范，如电子工业生产涉及到此类场所，还应参照和符合相关标准、法律法规要求。(

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　15463　静电安全术语

GB　18871　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T　19000　质量管理体系　基础和术语

GB/T　33555洁净室及相关受控环境静电控制技术指南

GB　50073　洁净厂房设计规范

GJB　86　防静电包装手册

SJ/T10694　电子产品制造与应用系统防静电检测方法

SJ/T　11446　离子化静电消除器通用规范

SJ/T　11587　电子产品防静电包装技术要求

IEC61340-2-2　静电学 第2-2部分：测试方法——起电量测试（Electrostatics - part 2-2: Measurement methods- Measurement of chargeability）

IEC61340-5-1　静电学 第5-1部分：电子器件的防静电——通用要求Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements）

ANSI/ESD　S20.20　静电放电控制程序（英文原文）

术语和定义、缩略语

术语和定义

GB/T　15463和GB/T　19000规定的术语和定义适用于本文件。

静电放电（ESD）

两个具有不同静电电位的物体，由于直接接触或者静电场感应引起高电位物体向低电位物体快速转移静电电荷过程。

防静电/静电防护

为防止静电放电所采取的各种技术、管理方法或防护措施。

防静电工作区（EPA）

配备各种防静电装备（用品）和设置接地系统，能限制静电电位、具有确定边界和专门标记的场所。

防静电接地

防静电材料或防静电制品通过导体与大地实现电气连接，使其与大地的电位相近并提供泄漏电荷的通道。

防静电接地系统

将静电泄放到大地和实现等电位连接而配置的接地线系统，又称ESD接地系统。

离子化静电消除器

能使空气电离产生正、负离子，中和带电体上的表面异性电荷的静电消除装置。

组织

电子工业企业中，负责处置静电敏感电子产品的专业部门或团体，也可以是具有相应能力的外包单位。

防静电方针

由组织最高管理者正式发布的关于防静电方面全面意图或方向。

处置

在静电敏感电子产品的采购、制造、加工、组装、包装、标识、维修、测试、环境实验、储存、分发和运输等过程中，直接或者间接作用于产品的活动。

静电放电敏感度

电子元器件能够耐受相应放电模型的最大静电放电电压值或者设置的相应级别。

防静电包装

为静电敏感电子产品提供具有防静电功能的包装物品或材料，如包装袋、填充物、中转箱、集成电路包装管等。

公共接地点

为达到等电位而设置的共用接地连接点；

设备保护接地

以保护人身或设备安全为目的，把仪器、设备等金属外壳通过金属导线（桩、带）连接大地的一种接地方式。

导静电材料

具有电子良好流动的物理特性，　其表面电阻或体积电阻小于1.0(104Ω的材料。

静电耗散材料

具有电子流动的物理特性，其表面电阻或体积电阻介于1.0(104--1.0(1011Ω之间的材料。

绝缘材料

具有阻碍电子流动的物理特性，其表面电阻或体积电阻大于1.0(1011Ω的材料。

产品认可检验

使用测试工具、仪器检验原材料、半成品、成品、工程测试项目是否符合技术要求和规格的测试过程。

符合性验证

验证已通过认可检测的产品、工程项目的技术指标或有关要求是否符合相关标准要求的测试过程。

低起静电材料

通过物体摩擦分离、电晕法等产生静电的物理方法实验，材料表面静电电荷密度低于0.1uC/m2的材料。

功能性接地

为实现某种功能而设置的接地，如：中性点接地、防静电接地等。

过电压

超过电子产品最高额定电压的电压。

过电流

超过电子产品最高额定电流的电流。

人体电压

人体由于自身行动或与其它带电物体相靠近或接触，在人体产生并积聚静电，形成人体电压。

仪器验证

对仪器在采购、安装、验收和运行阶段实施核查，证明仪器能够达到预期的一系列活动。

缩略语

BMM——人体金属模型（Body　Metal　model）

CDM——带电器件模型(Charged　device　model)

EBP——等电位连接点（Equivalent　bonding　point）

EPA——防静电工作区（Electrostatic　protection　area）

EOS——电过应力（Electrical　over-stress）

ESD——静电放电　（Electrostatic　Discharge）

ESDS——静电放电敏感的（Electrostatic　discharge　sensitive）

HBM——人体放电模型（Human　body　model）

管理要求

人员安全

由于本标准涉及的工作环境存在人员触电的危险，所以采用本标准的企业应选择符合相关法规、国内外安全要求的设备。用户应注意，本标准不能取代或代替任何其它关于人员安全的规定。

用户应采取防止电气危害的措施，采用有关设备正确接地的标准、规范。凡涉及人员的安全规定与要求，用户应确保符合相关法规规定并认真执行。

组织

每个企业应设置专门的组织来负责防静电事项。组织应由ESD专职人员、生产、工程、品质、采购、维修、人力资源、基建、研发、工艺、文档部门等人员组成。

组织负责提出防静电管理目标，根据本标准和管理目标要求建立防静电质量管理体系，并明确每个部门的职责范围，同时也负责防静电质量管理体系日常监督和运维管理。

组织内至少有2名经过国家相关专业培训机构培训并获得执业资格的ESD工程师。

组织定期负责对企业的防静电管理体系进行周期性修订、更新或扩展。

企业最高管理者是组织的最高行政领导，职责如下：

任命防静电专员并授予其相应的职责；

确保防静电方针和目标的实现；

提供与防静电工作有关的各类资源；

批准防静电质量管理体系、管理文件、技术、质量等方案及改进措施的实施。

防静电专员应是参加防静电质量管理体系决策的最高管理层成员，并被授予以下职责：

- 指导防静电质量管理体系建立、实施、维护；

- 定期向最高管理者报告防静电质量体系的执行情况和改进的需求；

- 配合人力资源部门采取各种方式提高有关人员防静电意识和职业技能。

管理项目

防静电管理目标

组织内各职能部门分层次制定防静电管理目标。防静电目标应具体并可量化、考核；

防静电管理目标应与企业管理相适应，并能满足用户的质量要求。

文件及控制

组织负责编制本单位适用的ESD防护技术规范、防静电工艺、防静电管理制度、防静电岗位责任制、质量规范等并形成文件。

组织应将相关计划、管理程序、作业指导书形成程序文件并加以实施和不断改进，以确保其有效性。

组织负责编制防静电方案及培训计划、采购管理、产品认可检验和符合性验证、仪器验证计划等。

组织委托档案部门负责对4.3.2.1、4.3.2.2、4.3.2.3条所述防静电文件与记录进行控制、保存和存档，存档期满足企业需求。

培训

组织负责编制ESD防护培训教材，以供研发、生产、工程、品质、采购部门、维修等部门培训使用。

组织负责制定人员培训考核要求，对所有接触静电敏感电子产品和相关的人员（包括但不限于直接操作、工艺、设计、管理、维护人员等），进行不同侧重知识点的静电放电及相关防护知识的初始培训和周期性培训。

所有从事防静电技术、质量、管理、静电敏感电子产品处置的人员（内审员、品质管理、工艺、技术人员、操作工等等），都要经过考核并获得上岗资格。培训内容、考核的方法、评判方式、培训周期等由组织确定，并编制相应的考核文件和记录并存档。

对保洁人员、维修人员、外来试验人员、来访人员等也应进行防静电方面的教育或告知。

防静电管理体系

组织应优先了解本企业生产的静电敏感电子产品及在各个工序的静电敏感电压或等级，并根据这些信息和有关标准要求，制定出对应防静电系统技术、质量、工艺、管理等要求，并编制相关防静电质量管理体系文件和管理手册。

组织负责建立和完善各项管理、质量责任制度、考核审查制度，并根据企业发展和技术、质量创新不断修改以适应企业发展。

组织负责防静电质量管理体系实施，检查，并确保与企业的防静电管理目标相吻合。

组织负责开展产品失效分析并建立大数据质量管理库及相关管理制度。

组织负责与客户交流沟通，对客户所提防静电需求进行交流确认并融入有关技术质量文件与质量管理体系中。防静电专员负责防静电管理手册定期或周期性修改。

防静电质量管理体系开展外部评审活动建议依据《电子工业防静电系统评审指南》相关要求执行。

监督与审查

组织负责或请第三方机构定期监督防静电质量体系的执行情况，同时提出核查和改进意见并存档。

防静电专员负责组织编制周期监督审查报告，并定期向企业最高管理者汇报，以改进和完善防静电质量管理体系。

宜结合组织内部的实际情况开展相适应的评价活动，不限于第三方机构定期监督的方式要求，建议依据《电子工业防静电系统评审指南》相关要求执行。

检验与验证

产品认可检验

所有防静电装备（用品）应符合本标准表1、表2、表3、表4提出防静电装备（用品）的测试方法和要求。

能够认可的检测报告依据如下：

- 防静电装备（用品）制造商提供的产品规格书；

- 有资质的第三方实验室或机构的测试报告或产品认证报告；

- 企业组织内部评测报告；

- 对于未在表1、表2和表4列出的防静电项目（器材），在使用前组织应认可其评价方法、评测结果并记录在案和存档。

符合性验证

符合性验证用来复核产品认可检验结果。

在符合性验证方案中应确定技术要求、测量限值和检验频次。

符合性验证应规定测试方法、测试仪器性能，尤其关注特殊工艺环境对防静电装备（用品）防静电参数的影响。

如果组织使用与符合性验证方案规定的不同测试方法，则必须在防静电技术方案中做修正声明，并且评估通过其测试方法。对应的记录要存档。

对于符合性验证中采用在线监测仪器或系统、智能化验证时，组织与客户需认可监测的参数和技术方法。

在整个使用阶段组织应对检验仪器设施进行全过程的性能质量评价，以确保仪器稳定可靠。

技术要求

EPA构建基本原则

所有ESD控制项目需要可靠接地，应将ESD　控制项目连接实现等电位，以减少或消除ESD现象。

对于高压设备产生的强电场，对静电敏感电子产品产生不良影响时，应采用主动屏蔽或被动屏蔽措施，或采取避开措施以免造成感应带电。

与静电敏感电子产品有可能接触的工作表面，应使用静电耗散材料，避免CDM放电事件。

推荐环境温湿度范围：温度23(3(C，相对湿度30%--70%。在工艺允许的情况下，尽可能提高湿度。

在防静电工作区（EPA）内，无法移出的绝缘物且产生静电电压绝对值超过100V时，应根据操作的静电敏感电子产品敏感度评估是否使用离子化静电消除器。如确定使用，应对作业区域进行覆盖，其残余电压以及消散时间设定应符合工艺要求，并消除对生产线的显著影响。另外，如条件允许也可以将静电敏感电子产品操作位置避开绝缘物30cm以远。

将静电敏感电子产品移出防静电工作区（EPA）时，应采用ESD屏蔽包装。防静电工作区（EPA）与防静电装备（用品）基本技术要求见表1、表2、表4列出的推荐测试方法和标准。在表1至表4中列出的一些技术数据没有提出下限时，从产品或者人员安全考虑，需提出下限值，并以相关标准为依据。

波峰焊（烙铁等）、测试仪器、生产设备等的泄漏电压、电流应符合相关标准要求，预防EOS造成静电敏感电子产品损坏。

接地/等电位连接系统

通用要求

防静电工作区（EPA）内的所有导体（设备）、防静电装备（用品）、人员等都要电气连接到接地系统的等电位连接点上实现等电位连接。技术要求、连接方式见表1。

接地总体要求

防静电工作区（EPA）内每个防静电装备、设施的接地线应独立与接地系统连接。ESD接地方式应根据下列情况选定：

- 利用安全保护接地：

ESD接地应利用设备的安全保护接地。用安全保护接地作为ESD的接地可保证ESD控制项目和所有电力供电设备都处于相同的电位。采用这种接地时，ESD接地系统不与设备安全保护接地系统串接、搭接而是采用共用接地极（点）方式（见图1）。

接地连接图

- 利用功能性接地：

ESD接地不便利用设备安全保护接地时，可选用功能性接地。如允许设备安全保护接地与功能接地连接，建议将功能接地系统接地端与设备安全保护接地系统接地端采用共用接地极（点）方式。

利用等电位连接：

若无设备安全保护接地、功能性接地系统时，应将操作现场所有ESD装备、用品接地线与现场其它可接地的金属导体连接到共用接地极（点），其可以是接线端（排），也可以是一个大的金属体，如金属隔断、金属管道等。共用接地极（点）标识见图2。

共用接地极（点）标识

接地/等电位连接要求

| 技术要求 | 接地类型及连接方法 | 连接限值要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地/等电位连接系统 | 保护接地 | 交流阻抗<1.0Ω | SJ/T10694 |
|  | 功能接地 | <25Ω | SJ/T10694 |
|  | 等电位连接 | <1.0 ( 109Ω | SJ/T10694 |

人员接地

操作静电敏感电子产品的人员，都要采取人员接地措施。人员接地有两个方法：一是使用腕带系统，二是使用地板/鞋系统。

对坐姿岗位的人员，必须使用腕带系统。对于站姿或流动操作人员，为保障操作人员人体电位尽可能与大地等电位，应优先选择腕带接地系统，在人员移动过程中可以暂时脱离腕带接地，使用地板/鞋系统接地。

人员接地要求

| 技术要求 | ESD防护物品 | 产品认可 | 符合性验证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 | 测试方法 | 技术要求 | 测试方法 |
| 人员接地 | 腕带线电阻 | 0.8×106＜R＜1.2×106Ω | SJ/T10694 | 0.8×106＜R＜1.2×106Ω | SJ/T 10694 |
|  | 腕带表面对接地扣电阻 |  | SJ/T10694 |  |  |
|  |  | R≤1×105Ω | -内表面 | 不适用 |  |
|  |  | R＞1×107Ω | -外表面 | 不适用 |  |
|  | 人体腕带系统 | 0.75×106＜R＜3.5×107Ω | SJ/T10694 | 0.75×106＜R＜3.5×107Ω | SJ/T 10694 |
|  | 鞋类 | Rg≤1×108Ω | SJ/T10694 | 不适用 |
|  | 人员/鞋/地板系统 | Rg≤1.0×109Ω和人体电压的绝对值＜ 100V（5个最高峰值的平均值） | SJ/T10694 ESD STM97.2 IEC61340-4-5 | Rg≤1.0×109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 人员/鞋系统 | 不适用 | Rgp＜3.5×107Ω | SJ/T 10694 |
| （1） ESD服装作为腕带接地路径组成的情况下，总系统电阻应小于3.5×107Ω。总系统电阻包括人员、服装和接地电阻； （2）本表中使用的符号：Rg对地电阻，Rgp对接地点的电阻； （3）采用IEC 61340-4-3标准，对于鞋类的产品认可测试环境条件湿度宜为（12±3）%RH，温度宜23℃±2℃； （4）定期进行人体电压测试，峰值电压绝对值应小于100V； （5）人/鞋系统：对每只脚逐个测试，每只脚电阻 Rgp＜3.5×107Ω （6）人/鞋/地板系统：符合性验证时，电阻限值Rg＜1.0×109Ω；产品认可检验时，人体峰值电压平均值的绝对值＜100V。 （7）当对人员/鞋/地板系统进行测试时，可以根据实际情况选择测试方法中的任意一种实施，满足相应判定条件。 |

EPA内防静电接地要求

地线连接可采用焊接、压接、螺栓等方式连接,要避免缠绕并满足一定机械强度要求和采取防锈防腐措施。

静电耗散材料与接地线导线连接采取面接触方式（例如：与接地导线焊接一起的铜箔与桌垫接触面积宜大于10cm2）。

防静电装备（工作台、货架等）与接地汇流线、接地极之间连接线尽可能短，如有必要可采取防撞击、碾压措施。

椅子、运转车等移动装备采用导电轮、耗散轮、接地链间接接地时，要确保工作表面对接地点电阻符合本标准要求。

防静电工作区（EPA）

环境要求

防静电工作区（EPA）应有环境温、湿度控制系统。温湿度范围：温度23(3(C，相对湿度30%--70%。评测防静电装备（用品）时，需要在防静电工作区（EPA）要求最低的相对湿度环境中进行。

防静电工作区（EPA）环境洁净度（见表3）和电磁环境符合企业规定。对于IC、CCD、LED等光电器件、精密电子光学仪器的生产企业除了对湿度和温度的控制外，还应有洁净度控制系统（例如：风淋室、新风系统）。

空气洁净度等级（GB50073）

| ISO等级（N） | 大于或等于关注粒径的最大允许浓度（个/m3）a |
| --- | --- |
|  | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| 1 | 10b | d | d | d | d | e |
| 2 | 100 | 24b | 10 b | d | d | e |
| 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 b | d | e |
| 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 b | e |
| 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | d,e,f |
| 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| 7 | c | c | c | 352 000 | 83 200 | 2 930 |
| 8 | c | c | c | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 |
| 9 | c | c | c | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
| a 表中所有浓度都是累积值，例如ISO 5级， 表中0.3μm粒子10 200个包括所有大于等于该粒径的粒子。 b 该浓度将导致分级需大量的空气样本量。可采用顺序抽样。 c非常高的粒子浓度限值不适用于该表。 d 不宜采用低浓度粒子的取样和统计上限进行分级。 e由于在采样系统中潜在的粒子损失，不宜采用低浓度和粒径大于1μm颗粒的这两种取样限进行分级。 f 与ISO 5级相关的指定粒径，大颗粒的M描述符至少与其他一个颗粒结合可以适用和使用。 g 该等级类仅适用于动态。 |

表3摘自GB50073。GB50073等同采用ISO14　644-1。

EPA管控规则

一个防静电工作区（EPA）可以是一个工作台、单个操作间、整栋生产车间等，应有明确的界限标识。防静电工作区（EPA）的警告标志应张贴在工作人员进入区域的入口之处，并且能清晰可见（见图3）。

应在防静电工作区（EPA）内处置静电敏感电子产品，包括元器件，半成品，成品等。只有完成了防静电培训的人员，才能进入防静电工作区（EPA）。未受过培训的人员进入EPA，应有受过培训的人员陪同。

为了减少因CDM模式造成静电敏感电子产品损坏，对各工序中所接触的绝缘体（绝缘材料）、孤立导体产生静电的处理方案如下：

绝缘体、孤立导体表面静电电压绝对值达到或超过2000V，则该绝缘体、孤立导体表面与静电敏感电子产品保持至少30cm以上距离；

绝缘体、孤立导体表面的静电电压绝对值达到或超过125V，则该绝缘体、孤立导体表面应与静电敏感电子产品保持至少2.5cm以上的距离。

绝缘体表面静电电压绝对值超过2000V，孤立导体表面静电电压绝对值超过规定的35V时，也可利用离子化静电消除技术消除其静电或采取隔离、静电屏蔽措施。

所有与处置静电敏感电子产品无关的绝缘体,　例如：塑料制品、鸡毛掸子、废品盒等不允许放置在静电敏感电子产品的处置区域，至少远离30cm以上距离。

离子化静电消除器使用、管理原则：

所用离子化静电消除器残余电压值低于所处置静电敏感电子产品静电敏感度电压值；

离子化静电消除器使用现场，应避免干扰气流存在；所用压缩气源洁净度符合要求；

正确选择各类离子化静电消除器，以满足各类工序消除静电的要求；

离子化静电消除器使用时产生的污染（由放电针本身产生的溅射微粒子等原因造成），对静电敏感电子产品、生产环境洁净度不能造成不良影响，如有影响则需要采取必要的防护措施；

对于环境洁净度要求很高（GB50073规定的1--4级）的智能化自动生产线，可使用X射线离子化静电消除器，但现场应采取电离辐射防护措施和符合标准GB18871　有关电离辐射安全标准要求；

定期对离子化静电消除器保养、维护、检验，其臭氧、噪音、安全性等符合SJ/T　11446标准要求。

防静电工作区（EPA）标识

表4列出了EPA内可供选择的防静电项目，其技术限值及测试方法必须遵守。

防静电工作区（EPA）防静电装备（用品）技术要求一览表

| 技术要求范围 | 防静电项目 | 产品认可 | 符合性验证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 | 测试方法 | 技术要求 | 测试方法 |
| 防静电工作区（EPA） | 工作台面，储存架，手推车、传输带 | Rgp＜1×109Ω Rp-p＜1×109Ω | SJ/T10694 | Rgp＜1×109Ω Rp-p＜1×109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 手腕带接地点 | Rgp＜2Ω | SJ/T10694 | Rgp＜2Ω | SJ/T 10694 |
|  | 双回路腕带 | Rdl＞1×108Ω | 采用绝缘电阻测试仪测试 | Rdl＞1 x 108 Ω | 采用绝缘电阻测试仪测试 |
|  | 地板 | Rgp＜1×109Ω Rp-p＜1×109Ω | SJ/T10694 | Rgp＜ 1×109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 座椅 | Rgp＜1×109Ω Rp-p＜1×109Ω | SJ/T10694 | Rgp＜1×109Ω Rp-p＜1×109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 离子化静电消除器 | 衰减时间由用户自己确定 ⅠBVⅠ＜35V 工作范围符合企业规范要求 | SJ/T10694 | 衰减时间由用户确定 ⅠBVⅠ＜35V 工作范围符合企业规范要求 | SJ/T 10694 |
|  | 防静电工作区（EPA）现场静电参数在线监测器? | 用户自定 | 制造商产品手册 | 用户自定 | 制造商产品手册 |
|  | 服装 | Rp-p＜1×1011Ω （防静电服） | ST/T10694 | Rp-p＜1×1011Ω | SJ/T 10694 |
|  |  | Rp-p＜1×109Ω Rgp＜1×109Ω （可接地防静电服） | SJ/T10694 | Rp-p＜1×109Ω Rgp＜1×109Ω | SJ/T 10694 |
|  |  | Rs＜3.5×107Ω（可监测防静电系统） | (ANSI/ESD STM2.1) | Rs＜3.5×107Ω | （ANSI/ESD STM2.1） |
|  | 防静电工具 （无电源类）：镊子、刷子、改锥等。 | Rp-p＜1×109Ω | SJ/T10694 | Rp-p＜1×109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 防静电工具(有电源类）：烙铁、电批等。 | Rg＜2Ω； Ig＜10mA； Ug＜20mV; | SJ/T10694 | Rg＜2Ω； | SJ/T 10694 |
|  | 防静电手套、指套 | Rsp＜1 × 109Ω Rp-p＜1×1011Ω | SJ/T10694 | Rsp＜1 × 109Ω | SJ/T 10694 |
|  | 包装 | 静电耗散材料 | 1×104≤ Rs＜1×1011Ω 1×104≤ Rv＜1×1011Ω 1×104≤ Rp-p＜1×1011Ω | SJ/T10694 | 1×104≤ Rp-p＜1×1011Ω | SJ/T 10694 |
|  |  | 导静电材料 | Rs＜1×104Ω Rv＜1×104Ω Rp-p＜1×104Ω | SJ/T10694 | Rp-p＜1×104Ω | SJ/T 10694 |
|  |  | 静电放电屏蔽型 | ＜20nJ | SJ/T10694 |  |  |
|  |  | 低起静电材料 | ＜0.1µC/m2 | IEC61340-2-2 |  |  |
| a对于产品认可，测试环境条件：湿度为（12±3）%RH，（50±5）%RH；温度23℃±2℃。没规定时，环境预处理时间最短为48h； b符合性验证列出的测试方法仅适于基本的测试要求； c本表中使用的符号：Rp-p点对点电阻；Rg对地电阻；Rgp对接地点的电阻；Rsp与人体接触的系统电阻；Rs表面电阻；Rv体积电阻；Rdl是指双线间绝缘电阻；Ig泄漏电流；Ug泄漏电压； d ESD地板测量，推荐使用最大测试电压为100V； e操作静电敏感电子产品的人员通过地板接地，接地要求参照表2要求执行； F 预防CDM模式所致ESD Ｓ产品损坏，接触静电敏感电子产品的材料、物品最低电阻限值1×104Ω； g工作表面是指放置未受保护的静电敏感电子产品的表面； BV表示离子化静电消除器残余电压。 |

应避免将静电敏感电子产品直接裸放在传输线、存放架、运转车等物体金属表面上，可采取将静电耗散材料（橡胶垫等）放置在静电敏感电子产品与金属表面之间的隔离措施。

EPA内所用防静电装备、产品等的防静电性能应与其使用寿命相符。如无法满足要求，采取临时抗静电剂处理措施时，则应明确标识防静电性能期限，并定期进行防静电处理及监测。所用抗静电剂应无腐蚀性，符合环保和洁净度（如果有）要求。

包装

ESD防护包装应符合客户合同、采购订单、图纸及其它文件的要求。对合同、采购订单、图纸或其它文件没有定义的ESD防护包装，组织应根据防护要求，在防静电方案中提出ESD防护包装要求。技术要求可参考表4，推荐使用图4所示包装标识。

防静电包装设计与选用指南如下：

- 了解静电敏感电子产品的静电敏感度和处置要求，正确选择各类ESD防护包装；

ESD防护包装的防静电性能、有效期、阻燃、腐蚀性、环保要求、表面洁净度（对应使用的环境洁净度等级）、机械物理等指标应符合设计和使用要求；

在　EPA内推荐使用静电耗散型材料制备的包装、盒、箱及其它结构的包装；在EPA外推荐使用静电放电屏蔽包装及其它等效结构的包装；

在EPA外没有采取防静电措施时，严禁将ESD防护包装打开并处置静电敏感电子产品；

严禁将放置有静电敏感电子产品的静电耗散类、低起电类包装与绝缘制作的衬材、泡沫塑料、发泡粒等混放、叠放在一起；

装入ESD防护包装的ESDS元器件，如某些分立器件，如果采用了等电位连接措施（短路条、导静电泡沫垫等）。当它们从包装取出后，没有装配之前，不应去除等电位连接措施；

ESD防护包装生产制造商应将6.4.2条所列条款根据用户要求与选择编制使用指南。

ESD包装标识

标识

应按照客户和静电敏感电子产品生产企业的要求，参照图5　给静电敏感电子产品打印标识。静电敏感电子产品和ESD包装上的标识是告知用户识别静电敏感电子产品及其静电敏感电压，这类标识的使用与管理应被纳入防静电方案中。

通常每个静电敏感电子产品包装（如包覆、小袋或快速包装袋等）或多层包装最外层侧面应有清晰的标识。

装有静电敏感电子产品包装、周转容器、贮存容器等应使用图5所示ESD标识，往往也扩展到装有静电敏感电子产品贮存柜或箱柜、货架等。

在防静电方案中应说明包装的标识要求，在一些契约性协议中也应规定。

静电敏感电子产品标识

（规范性附录）
ESD防护项目的辅助评测

概述

一些ESD防护项目，有关标准中没有制定所需要的限值与控制要求，因此需要制定有关规范及要求。本附录提供了某些ESD防护项目辅助评测要求。

自动化处置设备

为了防止自动化处置设备产生静电并造成不良影响，需测量机器部件的对地电阻，并监控和检测产品通过机器时因摩擦分离等原因产生的静电电压。此时需提出持续监测及确定静电源的方法与要求，其包括机械部件对地电阻和设备静电源的对地电位测量。

手持工具

SJ/T10694标准提供了电气焊接/非焊接手持工具泄漏电压、电流和尖端对地电阻的测试方法。　对其或有关标准没有涉及的电池供电、气动和其它动力源的手持工具静电评估方法，也需要提出并列入ESD防护项目中。

连续监测器

使用连续监测器可以杜绝员工的不规范操作。例如：良好接地的腕带可使人体电压保持在　20　V以内。若腕带佩戴接地不良时会立即通过连续监测器察觉。无连续监测器时，操作者不会很快知道腕带的故障。连续监测器的使用有助减少或消除ESD损坏并降低点检人员工作强度。

（规范性附录）
电子产品静电敏感度测试

概述

静电放电失效是与静电放电有关的、一系列复杂的相互关联过程造成的，影响静电放电敏感度的因素中，自身本身的结构特点是主因，但它也受到包括静电放电电流、电压、静电放电波形脉宽、静电敏感电子产品抗浪涌设计、制造工艺等等外因的显著影响。静电敏感器件的放电损坏大都与过电流（能量）、过电压密切相关。电子器件的静电放电敏感度测试，无论是采用人体放电模型（HBM）、带电器件模型（CDM）等，都仅提供一个静电放电敏感度参考值（一般是放电电压值）。必须注意的是：很多情况下，这些模拟电路及测试给出静电放电敏感电压阈值并不是在制造、制程或使用中实际造成损坏的电压阈值，只是提出大家共同遵守的要求。表	B.1列出的标准、方法为电子产品的静电放电敏感度测试提供参考。

人体放电模型（HBM）

人体放电模型是模拟人体手指直接放电到电子元器件的端子，通过数理统计，确定电子元器件损害阈值。该模型是将不同极性电压对100pF无感电容器充电，然后通过一个无感开关接通与之串联的一只1500Ω无感电阻器（用于模拟人体放电回路电阻）对待测元器件放电。放电脉冲波形通常小于10ns的上升时间，和大约150±20ns的衰减时间，这个模型近似一脉冲电流源。受试元器件都应视为对HBM放电敏感，通过HBM模型放电测试方法来确定电子元器件的人体放电模型静电放电敏感度。

带电器件模型（CDM）

带电器件模型是模拟对电子元器件充电（充电方式有多种），使其成为带电元器件，然后通过充电的元器件引线端子对零电位金属体放电，通过数理统计，确定电子元器件损害阈值（静电放电敏感度）。由于带电器件模型的对地电容很小，放电波形上升时间通常小于250ps，放电时间通常小于2ns，所以易受分布参数影响，同时对测试仪器采样带宽（不小于3GHZ）及分布参数要求很高,这些问题处理不好，就很难测试到电子元器件真实失效水平。

人体--金属模型（BMM）

人体--金属放电模型电路与人体放电模型电路相似，只是充电无感电容容量（150pf）和放电回路无感电阻阻值不同。通过对电容充电到设定的不同极性电压后，再通过与之串联的一只无感电阻（330Ω）对待测仪器、设备不同敏感部位（电源接口、天线、显示屏等等）放电，通过数理统计，确定测试仪器、设备的抗扰度或静电损害阈值。放电分接触式、非接触式和水平耦合板、垂直耦合板放电方式。人体--金属放电模型用于不同设备、仪器测试的电路参数（电容值、电阻值、放电电极结构等）有所不同。人体--金属模型主要用于设备、仪器的静电敏感度与抗扰度测试。

电子元器件、设备静电放电敏感度测试标准

| 静电放电模型 | 元器件、设备静电放电敏感度测试标淮 |
| --- | --- |
| 人体放电模型（HBM） | IEC61340-3-1 |
| 带电器件模型（CDM） | IEC61340-3-3 |
| 人体--金属模型（BMM） | IEC61000-4-2 |

_________________________________

# Text boxes

EBP

主要功能代码：

S——静电放电屏蔽；

C——导静电；

D——静电耗散。